花岗石方尺

产品特性：

1，天然的黑色济南青花岗石；

2，高精密性以及稳定性；

3，不生锈以及酸碱性；

4，永不磁化；

5，移动平顺，局部划伤不影响精度。

产品的应用：

- 在精密机床或仪器仪表安装或维修过程中, 检验其垂直度；

- 在垂直方向检验平行度。

本公司也可以按德国标准、美国实验室标准和中国标准提供各类规格的方尺。

| specification model | squareness between adjacent measuring surfaces | straightness of measuring surface | parallelism between opposite measuring surfaces | overall dimension(mm) | weight/unit(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | precision grade(µm) |  |  |
|  | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 |  |  |
| SF200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 | 200×200×35 | 4.4 |
| SF250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 | 250×250×40 | 7.15 |
| SF315 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.2 | 315×315×45 | 12.2 |
| SF400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 | 400×400×45 | 17.4 |
| SF400A | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 | 400×200×40 | 7.6 |
| SF500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 | 500×500×60 | 50.1 |

备注 : 其他非标产品，本公司也可按图纸生产。